## Slide 1
EXCHANGE AMR 슬롯 운영 시나리오
EXCHANGECMD — 슬롯 1·2·3·4 운영
2026. 07. 20 · 초안
1
2
3
4
투입 (NEW)
회수 (OLD)

## Slide 2
슬롯 구성과 역할 — 가로 일렬 4슬롯, 역할 고정
AMR 상면에 슬롯 1→4 가로 일렬 배치 · 1·2 = 투입 전용, 3·4 = 회수 전용
AMR 상면 (Top View)
1
INSERT
2
INSERT
3
RETRIEVE
4
RETRIEVE
◀ 투입 슬롯 — 신규(NEW) 매거진 ▶
◀ 회수 슬롯 — 기존(OLD) 매거진 ▶
슬롯 활용 규칙
1 EXCHANGE = 투입 1칸 + 회수 1칸 페어.
교환 A = (1, 3) · 교환 B = (2, 4)
역할 제한
투입슬롯에 OLD, 회수슬롯에 NEW 적재 금지.
Cobot DI 는 슬롯 번호에 선형 대응 (amrSlot−1)
상태 전이
VEHICLE_SLOT: EMPTY↔OCCUPIED,
각 슬롯별 JobID 및 현재 상태 기록

## Slide 3
슬롯 상태 모델과 배차 조건
■ 슬롯 상태 표기
EMPTY (빈 슬롯)
A
예약 — 배차 시 JobID 기록
A
NEW 점유 (신규 매거진)
A
OLD 점유 (기존 매거진)
■ EXCHANGE 배차 조건 (스케줄링 트리거 발생시)
1
IDLE + CONNECT, 기존 작업 없음
2
슬롯 4칸 전부 EMPTY (부분 점유 차량 배제)
3
같은 Bay + 첫 픽업지(Origin) 도달 가능할 것
배차(JOB ASSIGN) 판정
스케줄링 시점에 같은 Bay 의 EXCHANGE_QUEUED 가 2건 이상이면 2건을 한번의 반송으로, 1건뿐이면 즉시 출발. 2건째를 기다리지 않는다. 반송 구성은 배차 시점에 확정되며 진행 중 변경·합류 불가.

## Slide 4
시나리오 A — 단일 EXCHANGE (슬롯 1·3)
EXCHANGECMD 1건 · Origin(IN_BUF_01) → Mid(EQP-X) → Dest(OUT_BUF_01) · 슬롯 2·4 는 전 구간 EMPTY
단계
동작
슬롯 1·2·3·4
MES 보고
A0
EXCHANGECMD 수신 → 검증 → TC insert (EXCHANGE_QUEUED)
RECEIVE (10)
A1
배차: 슬롯 1·3 예약, TRIP 발급 → Origin 이동
A
A
START
A2
Origin 픽업: 신규 매거진 → 슬롯 1, 설비로 이동
A
A
—
A3
설비 도착, ActionCmd 대기 (≤120초)
A
A
ARRIVED (20)
A4
설비 준비신호(UNLOAD) → 기존 취출 → 슬롯 3
A
A
STEP 30 · Slot 3
A5
설비 준비신호(LOAD) → 슬롯 1 투입 → 해제
A
STEP 40 · Slot 1
A6
반납 버퍼로 이동
A
—
A7
Dest 하치: 슬롯 3 해제 → TC 완료, 차량 IDLE
STEP 50 → COMPLETE (60)

## Slide 5
시나리오 B — 2건 배칭 (슬롯 1·3 + 2·4)
EXCHANGE 2건(EX-A: EQP-X, EX-B: EQP-Y)을 한번의 반송이동 처리 — 처리 순서는 인접한 설비부터 진행
IN_BUF_01
신규A 픽업
슬롯 1
▶
IN_BUF_02
신규B 픽업
슬롯 2
▶
EQP-X
교환 A
취출→투입
3 ← / → 1
▶
EQP-Y
교환 B
취출→투입
4 ← / → 2
▶
OUT_BUF_01
기존A 반납
슬롯 3
▶
OUT_BUF_02
기존B 반납
슬롯 4
동시 보유 최대 3개
4개 동시 보유는 발생하지 않음 — 각 설비에서 취출 직후 투입. 피크는 B5, B8 (매거진 3개)
상태 보고
MES 는 EX-A/EX-B 보고를 섞여서 수신 — JobID 로 구분 필수. EX-A COMPLETE 가 먼저 도착
ActionCmd 최대 4회
설비별 게이팅 독립: EQP-X 2회 + EQP-Y 2회. 각 설비 도착마다 ARRIVED(20) 별도 보고

## Slide 6
시나리오 B — 슬롯 상태 타임라인
B0·B1: 2건 수신(RECEIVE×2) 후 1트립 배차(START×2) · 슬롯 예약 A=(1,3), B=(2,4)
단계
위치 / 동작
슬롯 1·2·3·4
MES 보고 (JobID)
B2
IN_BUF_01 — 신규A 픽업 → 슬롯 1
A
B
A
B
—
B3
IN_BUF_02 — 신규B 픽업 → 슬롯 2
A
B
A
B
—
B4
EQP-X 도착 · ActionCmd 대기
A
B
A
B
ARRIVED(20) A
B5
EQP-X — OLD-A 취출 → 슬롯 3
A
B
A
B
STEP 30 A · Slot3
B6
EQP-X — NEW-A 투입, 슬롯 1 해제
B
A
B
STEP 40 A · Slot1
B7
EQP-Y 도착 · ActionCmd 대기
B
A
B
ARRIVED(20) B
B8
EQP-Y — OLD-B 취출 → 슬롯 4
B
A
B
STEP 30 B · Slot4
B9
EQP-Y — NEW-B 투입, 슬롯 2 해제
A
B
STEP 40 B · Slot2
B10
OUT_BUF_01 — OLD-A 반납, 슬롯 3 해제
B
STEP 50 A → COMPLETE A
B11
OUT_BUF_02 — OLD-B 반납, 트립 종료
STEP 50 B → COMPLETE B

## Slide 7
예외 시나리오와 슬롯 처리
대원칙: 슬롯 상태는 항상 실물을 따른다 — 실물보다 먼저 소프트웨어 상태를 정리하지 않는다
첫 이동 실패 (실물 적재 전)
CARRIERTRANSFER 3회 실패 → 트립 전체 롤백.
TC→EXCHANGE_QUEUED, 슬롯 예약 해제, 차량→IDLE.
실물 이동 전이므로 안전한 유일한 자동 롤백 구간
슬롯: 전부 EMPTY 복귀
픽업 후 설비 작업 전 실패 — 수동 정리 (확정)
자동 보상 이동 없음. 에러 보고 + 차량 ALARM →
운영자가 NEW 매거진 수동 회수 후 슬롯 해제.
점유 유지 동안 배차 자동 제외 — 아래와 동일 패턴
슬롯: 수동 정리까지 유지
취출(30) 후 투입(40) 실패 — 최고 위험
설비는 비고 차량은 NEW+OLD 보유. 자동 롤백 절대 금지.
EXCHANGEFAILED_MANUAL 보고 + 차량 ALARM.
슬롯 OCCUPIED 유지 → 해당 차량 배차 자동 제외
슬롯: 수동 정리까지 유지
OPERATOR_ABORT / TS 재기동
ABORT: 트립 내 TC 정리, 슬롯은 실물 기준 유지(jobId 추적).
재기동: STEP·슬롯 영속 → 자연 재개 + 정합 감사 1회
(STEP ↔ 슬롯 모순 검출 시 WARN)
슬롯: 실물 기준 유지

## Slide 8
Abnormal Case — Source 매거진 없음 (MAGAZINE_NOT_FOUND)
픽업 위치에 매거진이 없는 경우: 오류·수동 초기화 대신 자동 보고 후 즉시 COMPLETE 종결 (2026-07-24 확정)
1
Origin 도착
픽업 시도
▶
2
매거진 없음
감지
▶
3
JOBREPORT
COMPLETE+오류코드
▶
4
Job 즉시 종결
슬롯 해제·차량 IDLE
처리 규칙
실물 적재 전 → 슬롯 예약 전체 해제, 차량 IDLE 복귀 (안전 구간)
MES 에 JOBREPORT COMPLETE + ErrorCode=MAGAZINE_NOT_FOUND 통보
TC 는 오류 COMPLETE 로 즉시 종결 — 이력 이관 후 정리 (PENDING·재시도 없음)
ACS 내부 재시도 없음 — 매거진 보충 후 재교체는 MES 가 새 EXCHANGECMD 로 재요청
차량·슬롯이 즉시 반환되어 다음 Job 배차 가능 (반송 자원 점유 최소화)
AS-IS 오류 → 운영자 OPERATION ABORT → Job·AMR 전체 초기화
TO-BE 자동 보고 후 즉시 종결 — 운영자 개입 불요, 재요청은 MES 판단
JOBREPORT (ACS → MES)
<DataLayer>
<Type>COMPLETE</Type>
<ActionType>EXCHANGE</ActionType>
<JobID>ACS_JOB_ID</JobID>
<ErrorCode>MAGAZINE_NOT_FOUND</ErrorCode>
<ErrorMsg>No magazine found at
LoadSourceLoc candidates</ErrorMsg>
</DataLayer>
연계: MES/IF 는 COMPLETE 오류 수신 시 설비에 EXCHANGE_FAILED 통지 → 설비는 새 ExchangeJobID 로 재시작(설비 연동 사양서 §정책) — ACS 즉시 종결과 정합

## Slide 9
JOBCANCEL — 반송 취소 처리 (EXCHANGE·일반 MOVECMD 공통)
MES → ACS JOBCANCEL(기존 XML 포맷) · 픽업 전=즉시 취소, 적재 후=충전소 복귀·Job 삭제·알람 — 모든 반송 Job 공통 (2026-07-28 확정)
취소 판정 매트릭스
C1
배차 전 — QUEUED / EXCHANGE_QUEUED
즉시 취소 · CANCELED·이력 이관
CANCEL (0)
C2
픽업 전 — ASSIGNED (이동 중)
즉시 취소 · 반송 중지·(슬롯)예약 해제·차량 IDLE
CANCEL (0)
C3
적재 후 전 구간 — 캐리어/매거진 보유
충전소 복귀 + Job 삭제(이력 이관) + 차량 ALARM
CANCEL (0)+알람
C4
COMPLETED / CANCELED — 종료
거부 (terminal state)
NACK
C5
[EXCHANGE] 배칭 중 1건 취소 (적재 후)
차량 공유로 반송 전체 중단 — 페어 Job 도 종결 통보 후 복귀
개별 통보
JOBCANCEL (MES → ACS)
<Msg>
<Command>JOBCANCEL</Command>
<DataLayer>
<AcsId>ACS01</AcsId>
<JobID>EX2026..123</JobID>
<UserID>MES01</UserID>
</DataLayer>
</Msg>
응답 (JOBREPORT)
승인: Type=CANCEL, ErrorCode=0
거부(C4): CANCEL_REJECTED
적재 판정: EXCHANGE=슬롯 점유,
MOVECMD=차량 FullState=FULL
C3 조치: 실물 회수→(슬롯)해제
→알람 해제→운행 복귀
공통 적용: 기존 CancelTransportCommandActivity(무조건 CANCELED)를 본 판정 로직으로 대체 — 기존 코드 무수정 원칙(D4)의 승인된 예외 · 충전소 복귀는 CHARGEMOVE 재사용

## Slide 10
부록 — EXCHANGECMD 통신 메시지 사양
MES(IF) → ACS · XML/MSB · JobID = 전 구간 상관키 · 슬롯 필드는 공백 허용(ACS 자동배정, D10)
DataLayer 필드
JobID
ACS 기준 Exchange Job ID (상관키)
EquipID / Port
대상 설비 IP · LEFT|RIGHT
Model
매거진 모델 (예: CF203W)
LoadEquipJobID
설비 LOAD 보고용 JobID
UnloadEquipJobID
설비 UNLOAD 보고용 JobID
LoadSourceLoc
신규 매거진 픽업 위치 (IN_BUF_xx)
UnloadDestLoc
기존 매거진 반납 위치 (OUT_BUF_xx)
LoadCarrierSlot
공백 — ACS 자동배정 (투입 1|2)
UnloadCarrierSlot
공백 — ACS 자동배정 (회수 3|4)
MaterialType / ActionType
MAGAZINE · EXCHANGE
AcsId / UserID
ACS01 · MES01
EXCHANGECMD XML
<Msg><Command>EXCHANGECMD</Command>
<Header>
<DestSubject>/HQ/ACS01</DestSubject>
<ReplySubject>/HQ/MES01</ReplySubject>
</Header>
<DataLayer>
<AcsId>ACS01</AcsId>
<JobID>EX20260716083000123</JobID>
<EquipID>192.168.32.36</EquipID>
<Port>RIGHT</Port>
<Model>CF203W</Model>
<LoadEquipJobID>PRD-.._LOAD_..</LoadEquipJobID>
<UnloadEquipJobID>PRD-.._UNLOAD_..</UnloadEquipJobID>
<LoadSourceLoc>IN_BUF_01</LoadSourceLoc>
<UnloadDestLoc>OUT_BUF_01</UnloadDestLoc>
<LoadCarrierSlot/>
<UnloadCarrierSlot/>
<MaterialType>MAGAZINE</MaterialType>
<ActionType>EXCHANGE</ActionType>
<UserID>MES01</UserID>
</DataLayer></Msg>
JOBREPORT ↔ 설비 REPORT: 10→EXCHANGE_REQUEST_REPORT · 20→EXCHANGE_READY_REPORT · 30→UNLOAD_COMPLETED · 40→LOAD_COMPLETED · 60→EXCHANGE_COMPLETED · 오류→EXCHANGE_STEP_FAILED/FAILED

## Slide 11
슬롯 운영 불변식 · 확정 이력
불변식 = 리뷰·테스트 체크리스트 — 위반 시 회귀로 간주
■ 불변식 (I1~I7)
I1
투입슬롯(1·2)=NEW 만, 회수슬롯(3·4)=OLD 만
I2
1 EXCHANGE = 투입 1칸 + 회수 1칸 페어
I3
배차는 4칸 전부 EMPTY 차량에만
I4
트립 구성은 배차 시점 확정, 진행 중 불변
I5
슬롯 해제는 실물 하차 확인 시점에만
I6
슬롯 전이는 SlotManager 단일 진입점
I7
동시 보유: 단일 최대 2개 / 배칭 최대 3개
■ 확정 이력 — 전 항목 확정
✓ 반송 순서 — 설비 먼저, 반납 나중 (2026-07-22 확정)
(동시 보유 최대 3개 허용, 반송 거리 최소화 우선)
✓ 슬롯 지정 — ACS 자동배정 (2026-07-22 확정)
✓ 설비 준비신호 — 기존 ACTIONCMD 재사용 (2026-07-22 확정, TBD 해소)
확정 픽업 후 실패 처리 → 수동 정리 (2026-07-20)
참조: EXCHANGE_통신_인터페이스_사양서 · ACS_EXCHANGE_구현사양서(§2.3, §4.7, §4.10, §4.14)